## Slide 1: BA45F5340
Smoke IC推廣
日期：2023年08月08日

## Slide 2
BA45F5340資源
BA45F5340應用
BA45F5340 Demo
優勢

## Slide 3: BA45F5340資源-1
MCU資源介紹
MCU model |  | BA45F5340
Op. Temperatrue |  | -40℃~85℃
Op. Voltage |  | 2.2V~5.5V
Memory | ROM | 4K x 16
 | RAM | 256 x 8
 | EEPROM | 64 x 8
OSC | HIRC | 2/4/8MHz
 | LIRC | 32KHz
I/O |  | 13
EXT. INT. |  | 2
Timer | Type | 10-bit x 2
A/D |  | 12-bit x 8（4External+4Internal）
OPA |  | x2(Smoke AFE)
ISINK |  | x2(Smoke AFE)
BUZZ Driver |  | V
PLT |  | V
Stack |  | 8
Interface |  | UART/SPI/IIC
LVR/LVD |  | V
Package |  | 24/28SSOP

## Slide 4: BA45F5340資源-2

## Slide 5: BA45F5340資源-3

## Slide 6: BA45F5340資源-4

## Slide 7: BA45F5340資源-5

## Slide 8: BA45F5340應用-1
應用方塊圖
LED
KEY
3V
Smoke Sensor
BA45F5340
AFE
NTC
T
PiezoBuzzer
Isink generator
Piezoelectric Horn
Driver

## Slide 9: BA45F5340應用-2
應用電路-他激式

## Slide 10: BA45F5340應用-3
應用電路-自激式

## Slide 11: BA45F5340應用-4
Smoke AFE
偏壓
R1=SDA0PGA[5:0]*100KΩ
(Min:0KΩ Max:6300KΩ)
第一級OP將接收到
的信息進行濾波
第二級OP將有效
信息進行放大
R3=SDA1PGA7~SDA1PGA6
00：10KΩ
01：20KΩ
10：30KΩ
11：40KΩ
R2=SDA1PGA[5:0]*100KΩ
(Min:0KΩ Max:6300KΩ)
最後得到的信號
可直接輸出到A/D

## Slide 12: BA45F5340應用-5
Current value(mA)=
50+10*ISGDATA0[4:0]
Max:360mA Min:50mA
Current value(mA)=
50+5*ISGDATA1[4:0]
Max:205mA Min:50mA
Sink Current Generator

## Slide 13: 原理圖
Demo原理圖
BA45F5340&IR發射接收
LED、溫度檢測
燒錄口
按鍵
蜂鳴器電路
標定口
電源

## Slide 14: DEMO-外觀-1
Demo整體效果圖
注：DEMO 样板不定时更新，我司不另行通知，
购买请以实物为准。

## Slide 15: DEMO-外觀-2
電源端子
燒錄口
BA45F5340
LED指示
溫度檢測
迷宮腔
(紅外對管)
標定口
注：DEMO 样板不定时更新，我司不另行通知，
购买请以实物为准。
Demo器件介紹
測試按鍵
電源開關
他激式
蜂鳴器端子
自激式
蜂鳴器端子

## Slide 16: DEMO實現功能
主要功能
若沒有標定，則上電後紅燈常亮。標定方式：上電時短接BD端口和GND。若標定過，上電後紅燈閃一次。
標定模式：紅燈每1s閃爍一次；標定成功進入常態，不成功紅燈常亮。
常態模式：紅燈每40s閃爍一次。
報警模式：烟霧濃度超標或溫度超標時，間接響3聲後停1s，之後循環。
消音模式：報警狀態下按下測試按鍵會消音90s；
故障檢測：當檢測到發射管或接收管故障時，每40s蜂鳴器嚮兩聲，紅燈閃2次。
低壓檢測：當檢測到電源電壓低於 2.7V 時，每 40s 紅燈閃爍一次，蜂鳴器響一聲，表示低電壓狀態。
具有溫度補償功能。
Note：以上功能為code“SWC-DM20200604-BA45F5340-独立感烟火灾探测报警器-V1.1.1”所實現，後續若有增加功能或代碼完善則響應的code版本號會升級。

## Slide 17: 優勢
BA45F5340 Smoke Detector 優勢
Smoke Detector AFE集成2個OPA，極大的方便了信號的處理。
信號的放大倍率可由軟件調節。
內部集成雙通道 IR LED 恒定電流驅動，用於煙感發射管驅動，電流可以通過軟件調節；
ISINK0的範圍為（Min:50mA,Max:360mA）；
ISINK1的範圍為（Min:50mA,Max:205mA）。
內部集成壓電式蜂鳴片升壓驅動電路，可直接驅動蜂鳴器。